## Slide 1: Mye å spare med effektivisering i bygg
Foto: Ingrid Magnussen. NVE
Notes: Størk fortalte i forrige presentasjon om hvordan energimerking gir effektivisering i produkter.
Jeg skal nå vise et prosjekt der vi har sett på energieffektivisering i bygg.
Det inkluderer hele bygget, både bygningskropp og elektrisk utstyr. Det favner altså videre enn forrige prosjekt.
FOU prosjekt
------

## Slide 2
NVE har analysert lønnsom energieffektivisering i bygg
Notes: I dette prosjektet har vi identifisert mulighetene for lønnsom energieffektivisering i bygningsmassen i Norge.

## Slide 3: Bygninger står for en stor del av energibehovet i Norge
Kilde: NVEs Bygningsmodell, 2020
Chart: 
| Småhus | Boligblokk | Næringsbygg
 | 237.2517 | 52.8009 | 128.5131
Chart: 
| Småhus | Boligblokk | Næringsbygg
 | 40.1715 | 7.386 | 35.9891

## Slide 4: 66% av arealet er eldre bygg
Foto: Ingrid Magnussen. NVE
Chart: Arealfordeling ulike TEK, 2020
| Alle bygg, mill m2
Før 1949 | 65.9626
TEK49 | 74.4378
TEK69 | 136.3479
TEK87 | 41.6173
TEK97 | 42.3983
TEK07 | 21.5397
TEK10 | 37.2613

## Slide 5: Analysen dekker13 tiltak i 13 bygningskategorier
  Småhus
  Boligblokk
  Barnehage
  Kontorbygning
  Skolebygning
  Universitet/høgskole
  Sykehus
  Sykehjem
  Hotellbygning
  Idrettsbygning
  Forretningsbygning
  Kulturbygning
  Lett industri / verksted
  Etterisolering vegg
  Etterisolering tak/loft
  Etterisolering gulv
  Utskifting vinduer og dører
  Natt- og helgesenkning
  Forbedring varmegjenvinning ventilasjon
  Forbedring vifteeffektivitet (SFP)
  Behovsstyring ventilasjon (DCV)
  Styringssystem belysning
  Energieffektivt belysningsutstyr
  Automatisk solskjerming
  Energioppfølgingssystem (EOS)
  SD-anlegg
Notes: Småhus
Boligblokk
Barnehage
Kontorbygning
Skolebygning
Universitet/høgskole
Sykehus
Sykehjem
Hotellbygning
Idrettsbygning
Forretningsbygning
Kulturbygning
Lett industri / verkste
Etterisolering vegg
Etterisolering tak/loft
Etterisolering gulv
Utskifting vinduer og dører
Natt- og helgesenkning
Forbedring varmegjenvinning ventilasjon
Forbedring vifteeffektivitet (SFP)
Behovsstyring ventilasjon (DCV)
Styringssystem belysning
Energieffektivt belysningsutstyr
Automatisk solskjerming
Energioppfølgingssystem (EOS)
SD-anlegg

## Slide 6: Analysen dekker ulike bygningsstandarder og fem klimasoner
  Beregningene er gjort for fem klimasoner:
    Bergen
    Kristiansand
    Oslo
    Tromsø
    Trondheim
  Tiltakene er beregnet for bygninger oppført i hht:
    TEK 97
    TEK87
    TEK69
    TEK49 og eldre
  Tiltaket gjennomføres til standard tilsvarende TEK17
Notes: Småhus
Boligblokk
Barnehage
Kontorbygning
Skolebygning
Universitet/høgskole
Sykehus
Sykehjem
Hotellbygning
Idrettsbygning
Forretningsbygning
Kulturbygning
Lett industri / verkste
Etterisolering vegg
Etterisolering tak/loft
Etterisolering gulv
Utskifting vinduer og dører
Natt- og helgesenkning
Forbedring varmegjenvinning ventilasjon
Forbedring vifteeffektivitet (SFP)
Behovsstyring ventilasjon (DCV)
Styringssystem belysning
Energieffektivt belysningsutstyr
Automatisk solskjerming
Energioppfølgingssystem (EOS)
SD-anlegg

## Slide 7: Definere
  SIMIEN-simuleringer for hvert energieffektiviseringstiltak
    inkl. spesifisering av påvirkede energiposter
    inkl. betraktninger rundt gjensidige avhengige tiltak
  Beskrive profiler for energieffektiviseringstiltakene
  Regne ut effektivisering og kostnad per tiltak
  Regne ut LCOE per tiltak
  Regne ut nasjonale effektiviseringspotensialer
  Definere representative bygningsmodeller til hver bygningskategori
  Definere liste med energieffektiviseringstiltak og tilhørende tiltaksbeskrivelser
  Bestemme teknisk levetid for hvert enkelt tiltak
  Innhente kostnad for hvert tiltak
  Definisjon energiytelse startpunkt og tiltak
Beregne
Notes: Småhus
Boligblokk
Barnehage
Kontorbygning
Skolebygning
Universitet/høgskole
Sykehus
Sykehjem
Hotellbygning
Idrettsbygning
Forretningsbygning
Kulturbygning
Lett industri / verkste
Etterisolering vegg
Etterisolering tak/loft
Etterisolering gulv
Utskifting vinduer og dører
Natt- og helgesenkning
Forbedring varmegjenvinning ventilasjon
Forbedring vifteeffektivitet (SFP)
Behovsstyring ventilasjon (DCV)
Styringssystem belysning
Energieffektivt belysningsutstyr
Automatisk solskjerming
Energioppfølgingssystem (EOS)
SD-anlegg

## Slide 8: Andre viktige forutsetninger
  Vi antar at en del av arealet allerede er rehabilitert og at noen enkle enøk tiltak har blitt gjennomført
      besparelsespotensialet er redusert for denne typen areal
  Vi antar at hvis flere tiltak implementeres samtidig, reduseres besparelsespotensialet pga. overlapp
  Vi beregner LCOE med vanlig rente (6%) og økt rente (9 og12 %) for å fange opp at private boligeiere har andre prioriteringer enn f.eks. næringsaktører
  Vi bruker medium kostnad i LCOE beregning – valg av normal løsning og/eller normal materialkvalitet

## Slide 9
Småhus
Næringsbygg
Boligblokk
Notes: Ulike tekniske installasjoner, slik som forbedring av vifter, ventilasjon, solskjerming.
- Og ikke minst tiltak for oppfølging og styring av energi.
- Tiltakene er i hovedsak VARIGE TILTAK – altså tekniske investeringer som er brukeruavhengige.
- Tiltakene forbedrer byggene til nyere energistandard.
- Sluttbruker vil altså spare på strømregningen hvert eneste år.
---------

## Slide 10: Forutsetninger om enøk i småhus
2 Etasjer
BRA oppvarmet : 160 m2
I henhold til standardbygg fra
energimerkesystemet
Energieffektiviseringstiltak i småhus | Kommentar
Etterisolering vegg | Utflytting av vinduer, ny kledning og overflatebehandling. Forutsetter forlengelse av tak. (kun på gavlvegg for TEK 87)
Etterisolering tak/loft | Forutsetter enkel etterisolering av kaldtloft med 100 – 300 mm isolasjonsmateriale
Etterisolering gulv | Til og med TEK49 – Kald kjeller, etasjeskiller med stubbeloftsleire TEK69 – Gulv på grunn. TEK 87 – Fundament gulv: armert betong, markplate og ringmur
Skifte vinduer og dører | Energibesparelse avhenger av byggeperiode. Gir også noe forbedring i lufttetthet.
Varmegjenvinning, ventilasjon | Etablering av balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Forutsetter småhus på én flate med etablering av aggregat på kaldloft.
Natt og helgesenking | Lav kostnad - lokal nattsenkingsautomatikk på el.ovner Middels - Automatikk med sentral styring Høy – Komplett utskiftning av til nye ovner med automatikk
Energieffektivt belysningsutstyr | Bytte til LED lys. Priser lav/middels/ høy basert på kompleksitet, kvalitet og markedspris.
Energioppfølgingssystem (EOS) | Manuell kostnadsfri EOS. For eksempel ved å benytte timesdata fra nettleverandør.
Standard «småhus» i SIMIEN

## Slide 11: Forutsetninger om enøk i næringsbygg
1- 3 etasjer
Grunnflate: ca 1200 m2
Oppvarmet areal: 1200-3600 m2
Kontorbygg, skolebygg, Universitet, Sykehus, sykehjem, hotell, idrettsbygg, kulturbygg, forretningsbygg, lett industribygg
Standard «næringsbygg» i SIMIEN
Energieffektiviseringstiltak | Levetid | Kommentar
Etterisolering vegg | 60 | Pussisolasjon (utenpå eksisterende fasade) og nye sålebenkbeslag (utvendig vinduskarm). Forutsetter forlengelse av tak. (kun på gavlvegg for TEK 87)
Etterisolering tak/loft | 60 | Eldre – Kald loft: Fjerning av gammel isolasjon og etterisolering TEK69 – Kompakttak: Riving papptekking, etterisolering, ny tekking TEK 87 – Etterisolering. (Ikke mer beskrivende i rapport)
Etterisolering gulv | 60 | Eldre – Kald kjeller, etasjeskiller med stubbeloftsleire TEK69 og 87 – Gulv på grunn.
Skifte vinduer og dører | 30 | Energibesparelse avhenger av byggeperiode. Gir også noe forbedring i lufttetthet.
Varmegjenvinning, ventilasjon | 20 | Ombygging med ny varmegjenvinner og evt. skifte ut eksisterende aggregat.
Natt og helgesenking | 15 | Lav kostnad – sentral styring. Forutsetter manuelle radiatorventiler. Middels/ høy kostnad – Aktuator og romføler for radiator. Få/ mange soner.
Forbedring effektivitet vifter (SPF) | 20 | Reimdrevne vifter byttes med direktedrevne vifter for forbedring av SFP.
Behovsstyring ventilasjon | 20 | Oppgraderer ventilasjonsanlegg. Redusert luftmengde og bedre varmegjenvinning.
Styringssystem belysning | 12 | Automatisk lysstyring: Bevegelsessensorer og dimming i forhold til dagslys
Energieffektivt belysningsutstyr | 15 | Bytte til LED lys. Priser lav/middels/ høy basert på kompleksitet, og markedspris.
Automatisk solskjerming | 15 | Aktuelt for TEK69 og eldre. Kan gi høyere oppvarmingsbehov på vinteren. Kun positiv energibesparelse for kontorbygg og universiteter.
Energioppfølgingssystem (EOS) | 10 | Etablering av Energioppfølgningssystem. Pris avhenger av automatikk og kompleksitet.
SD- Anlegg | 15 | Installasjon av SD-anlegg. Pris avhenger av kompleksitet og antall anlegg.

## Slide 12: Forutsetninger om enøk i boligblokker
3 Etasjer
BRA oppvarmet : 900 m2
Grunnflate: 300m2
I henhold til standardbygg fra
energimerkesystemet
Energieffektiviseringstiltak i småhus | Teknisk levetid | Kommentar
Etterisolering vegg | 60 | Pussisolasjon (utenpå eksisterende fasade) og nye sålebenkbeslag (utvendig vinduskarm). Forutsetter forlengelse av tak. (kun på gavlvegg for TEK 87)
Etterisolering tak/loft | 60 | Eldre – Kald loft: Fjerning av gammel isolasjon og etterisolering TEK69 – Kompakttak: Riving papptekking, etterisolering, ny tekking TEK 87 – Etterisolering. (Ikke mer beskrivende i rapport)
Etterisolering gulv | 60 | Eldre – Kald kjeller, etasjeskiller med stubbeloftsleire TEK69 – Gulv på grunn. TEK 87 – Etasjeskiller av betong mot uoppvarmet kjeller
Skifte vinduer og dører | 30 | Energibesparelse avhenger av byggeperiode. Gir også noe forbedring i lufttetthet.
Varmegjenvinning, ventilasjon | 20 | Etablering av balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Kanalanlegg etableres i gamle skorsteinspiper og søppelsjakter. Medfører også servicekostnader.
Natt og helgesenking | 15 | Lav kostnad - lokal nattsenkingsautomatikk på el.ovner Middels - Automatikk med sentral styring Høy – Komplett utskiftning av til nye ovner med automatikk
Energieffektivt belysningsutstyr | 15 | Bytte til LED lys. Priser lav/middels/ høy basert på kompleksitet, kvalitet og markedspris.
Energioppfølgingssystem (EOS) | 10 | Lav kostnad – Manuell kostnadsfri EOS Middels kostnad – timesdata fra netteier til ekstern EOS Høy kostnad – flere undermålere, logging, individuell varmemåling pr boenhet.
Standard «boligblokk» i SIMIEN

## Slide 13
ANALYSEN

## Slide 14
Notes: Vi regnet altså ut kostnaden for å spare en kilowattime – over tiltakets levetid.
Dette er en vanlig måte å sammenligne kostnad for ulike energitiltak.
Her ser dere kostandsgrafen for småhus.
På Y-aksen ser dere kostnad per kWh.
På X-aksen ser dere sparte TWh. - For tiltakene i småhus
----

## Slide 15
Vi forutsetter forenklet at tiltak med LCOE < 1kr/kWh er lønnsomme
Notes: Vi har forenklet sett tatt utgangspunkt i at sluttbruker ser en pris på ca 1 krone per kilowattime.
- Og vi har beregnet hvor mange TWh som kan spares under 1 krone per kWh.
KLIKK:
I småhus, som vi ser her.,
er det 3 TWh som koster langt under en krone/kWh
----

## Slide 16
Vi forutsetter forenklet at tiltak med LCOE < 1kr/kWh er lønnsomme
Notes: I boligblokker er potensialet litt mindre, men avhenger veldig av faktorene vi legger til grunn,
som for eksempel hvilken internrente vi bruker.
-----

## Slide 17
Vi forutsetter forenklet at tiltak med LCOE < 1kr/kWh er lønnsomme
Notes: I næringsbygg ser vi 8-9 TWh lønnsomme tiltak.
Lønnsomme tiltak er typisk:
- Isolering
- Belysning
- Hvordan en drifter bygget
----------

## Slide 18
RESULTATER
Notes: Så hva gir dette samlet ??

## Slide 19: Konklusjoner
Totalt potensiale under 1 kr/kWh: ca. 13 TWh (12% av totalt behov på 84 TWh)
    Småhus (rente 12 %): ca. 3 TWh
    Boligblokk (9 % rente): < 1 TWh
    Næringsbygg (6 % rente): ca. 10 TWh (med forbehold om at mange EOS kan allerede ha vært installert)
De billigste tiltakene er:
    energioppfølging
    natt- og helgesenking
    etterisolering av vegg og kaldtloft
    styringssystem belysning + energieffektivt belysningsutstyr
    ventilasjonstiltak (forbedring av vifteeffektivitet, behovsstyring og varmegjenvinning)
Merk at mht. nettutbygging er det best med tiltak som ikke kan reverseres
Energioppfølgingssystem bidrar til fleksibilitet

## Slide 20
10-13 TWh
Lik norsk vindkraftproduksjon 2020
10 % av norsk kraftforbruk 2020
Notes: Vi ser at det finnes lønnsom effektivisering på 10-13 TWh i den norske bygningsmassen.
KLIKK
Og 13 TWh er faktisk like mye som den norske vindkraftproduksjonen i 2020.
Og det er hele 10 % av norsk kraftforbruk i 2020.
--------
Effektivisering kan bidra til å
- unngå naturinngrep
- holde prisene ned
- frigjøre forbruk til elektrifisering